ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ VIADRUS

Ο συναρμολογούμενος χυτοσιδηρός λέβητας VIADRUS G50 είναι κατασκευασμένος για εγκαταστάσεις θέρμανσης σε συνδυασμό με πιεστικό καυστήρα αερίου ή πετρελαίου. Το σώμα του λέβητα είναι κατασκευασμένο από γκρι χυτοσίδηρο GG 20, με προδιαγραφές σύμφωνα με DIN EN1561.

Ο λέβητας προορίζεται για συστήματα θέρμανσης χαμηλής πίεσης, με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους 115 °C, μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 4 bar και καύση των ακόλουθων καυσίμων :

- Φυσικό Αέριο

- Πετρέλαιο Θέρμανσης

Ο λέβητας VIADRUS G50 είναι κατάλληλος για όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια θέρμανση).  Το σώμα του λέβητα δοκιμάζεται σε πίεση 8 bar.

Πλεονεκτήματα:

1. Μεγάλη διάρκεια ζωής του σώματος του λέβητα 
2. Μεγάλη απόδοση λειτουργίας. Η απόδοση της καύσης υπερβαίνει το 93 %. 
3. Τέσσερις διαδρομές καυσαερίων
4. Πρόσθετα χυτοσιδηρά αποσπόμενα πτερύγια στροβιλισμού (κόφτρες) δίνουν αύξηση της άπόδοσης ως 16%
5. Οπίσθιο πλήρως βρεχόμενο στοιχείο
6. Μοντέρνος σχεδιασμός. 
7. Αξιόπιστος ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου με υποστήριξη μονοβάθμιων και διβάθμιων καυστήρων, έλεγχο κυκλοφορητή.
8. Δυνατότητα ελέγχου του λέβητα από συστήματα αντιστάθμισης 
9. Δυνατότητα  πίνακα ελέγχου για θερμοκρασίες ως τους 115°C (αντί των 95 °C, προαιτερικό). 
10. ∆υνατότητα σύνδεσης λεβήτων σε σύστημα. 
11. Παράδοση του λέβητα δεμένου ή σε στοιχεία. 
12. Ανοιγμα της πόρτας του λέβητα προς τα δεξιά ή αριστερά. 
13. Εύκολα προσβάσιμο «ματάκι» και σωληνάκι μέτρησης της πίεσης στο θάλαμο καύσης
14. Ολική μόνωση του λέβητα με οικολογική μόνωση 80mm
15. Συνεργασία με καυστήρες low NOx και Blue Flame

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Αριθμός στοιχείων | Τεμ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ισχύς Εξόδου | kW | 25 |  | 37 | 46 | 60 | 80 |
| Βάρος λέβητα χωρίς τον καυστήρα | kg | 165 | 216 | 270 | 319 | 367 |
| Χωρητικότητα νερού | l | 27 | 40 | 53 | 66 | 79 |
| Διάμετρος καπναγωγού | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Διαστάσεις (ύψος Χ πλάτος) | mm | 785 x 600 |
| μήκος (χωρίς καυστήρα) | mm | 488 | 638 | 788 | 938 | 1088 |
| Διάμετρος μπούκας καυστήρα | mm | 115 |
| Πίεση δοκιμής νερού | Bar | 8 |
| Πίεση λειτουργίας νερού | Bar | 4 |
| Ελκυσμός καπνοδόχου | mbar | Min. 0,05 | Min. 0,1 |
| Ηλεκτρολογική προστασία |  | IP 40 |