ΛΕΒΗΤΕΣ KITURAMI

Λέβητες πετρελαίου Turbo

Μονάδες θέρμανσης πετρελαίου 17, 21, 25, 30 kcal/h

Ζεστά και Οικονομικά

Οι χαλύβδινες μονάδες πετρελαίου TURBO της KITURAMI διαθέτουν υψηλή τεχνολογία, έχουν μικρές διαστάσεις (365 πλάτος, 650 βάθος, 890 ύψος), με διακριτικό design και είναι κατάλληλες για κατοικίες έως και 200τμ.  
Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργίας  ακόμα και χωρίς συμβατική καμινάδα.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
O λέβητας της μονάδας TURBO είναι χαλύβδινος και κυλινδρικός για να απορροφά εύκολα την υδραυλική πίεση και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις που δημιουργούνται κατά την καύση του πετρελαίου.
Ο καυστήρας της KITURAMI που είναι τοποθετημένος στο λέβητα είναι εφοδιασμένος με την τεχνολογία turbo. Με την τεχνολογία αυτή  τα καυσαέρια ανακυκλώνονται μέσα στον θάλαμο καύσης εξοικονομώντας ενέργεια.

ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Το ενσωματωμένο boiler της μονάδας της KITURAMI  παράγει  άμεσα μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού (567 έως 1000 λίτρα την ώρα με Δ.Τ 30°C) χειμώνα -καλοκαίρι οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Οι μονάδες  πετρελαίου συνοδεύονται από το ψηφιακό θερμοστάτη χώρου CTR5500, απλό στη χρήση,  από τoν οποίο ρυθμίζουμε τις λειτουργίες της μονάδας, επιλέγουμε το πρόγραμμα λειτουργίας και παίρνουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ KITURAMI  
Συνεργάζονται ιδανικά με το σύστημα αυτονομίας της KITURAMI  δίνοντας τη δυνατότητα να αυτονομηθούν οι χώροι τόσο σε θερμοκρασία χώρου όσο και σε άμεση παροχή ζεστού νερού.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι μονάδες της KITURAMI διαθέτουν:
Αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν υπάρχει έλλειψη νερού στο λέβητα.
Αισθητήρα υπερθέρμανσης. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν  το νερό στο λέβητα υπερθερμανθεί. 
Αντιπαγωτικό σύστημα δύο σημείων. Όταν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα πέσει  στους 8 °C θέτει σε λειτουργία τον καυστήρα και τον απενεργοποιεί όταν η θερμοκρασία  του νερού επανέλθει στους 9 °C.Επίσης αν η θερμοκρασία χώρου πέσει στους 5°C ο θερμοστάτης χώρου CTR5500 θέτει σε λειτουργία και τον κυκλοφορητή.
Με αυτόν τον τρόπο ο λέβητας και η υπόλοιπη υδραυλική εγκατάσταση καλοριφέρ παραμένουν ασφαλείς από τον παγετό.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η τοποθέτηση  και συντήρηση των μονάδων KITURAMI γίνεται  εύκολα και είναι ιδανικοί για κατοικίες όπου οι  ανάγκες για ζεστό νερό και θέρμανση είναι μεγάλες.

Λέβητες πετρελαίου Gold

Μονάδες θέρμανσης πετρελαίου 40-50 ΚΑΙ 70 kcal/h

Θέρμανση και ζεστό νερό στο maximum

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ OIKONOMIA 
Οι μονάδες θέρμανσης πετρελαίου GOLD της KITURAMΙ είναι μοναδικές, διαθέτουν λέβητα κατασκευασμένο από 99,9% καθαρό χαλκό, υλικό με  υψηλή θερμοαγωγιμότητα (336 βαθμούς), έτσι ώστε η θερμοκρασία που παράγεται  να μεταφέρεται ταχύτατα στο νερό του λέβητα, πετυχαίνοντας οικονομία στα καύσιμα.
Το υδραυλικό τάμπερ που διαθέτει ο καυστήρας της KITURAMΙ σταματά την ανεπιθύμητη φυσική ροή του αέρα μέσα από τον θάλαμο του λέβητα, όταν ο καυστήρας είναι απενεργοποιημένος, ενώ παράλληλα βοηθά στην ομαλή εκκίνηση του καυστήρα 
Είναι επίσης εφοδιασμένος με την τεχνολογία TURBO. Με την τεχνολογία αυτή  τα καυσαέρια ανακυκλώνονται μέσα στον θάλαμο καύσης εξοικονομώντας ενέργεια.

ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Το ενσωματωμένο boiler της μονάδας της KITURAMI παράγει  άμεσα μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού (1334 έως 1667 λίτρα την ώρα με Δ.Τ 30°C)  χειμώνα -καλοκαίρι οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Οι μονάδες  θέρμανσης πετρελαίου GOLD της KITURAMI συνοδεύονται από τον ψηφιακό θερμοστάτη χώρου  CTR5500, απλό στη χρήση, από τoν οποίο ρυθμίζουμε τις λειτουργίες της μονάδας, επιλέγουμε το πρόγραμμα λειτουργίας και παίρνουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ KITURAMI  
Συνεργάζονται ιδανικά με το σύστημα αυτονομίας της KITURAMI  δίνοντας τη δυνατότητα να αυτονομηθούν οι χώροι τόσο σε θερμοκρασία χώρου όσο και σε άμεση παροχή ζεστού νερού.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι μονάδες της KITURAMI διαθέτουν: 
Αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν υπάρχει έλλειψη νερού στον λέβητα.
Αισθητήρα υπερθέρμανσης. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν  το νερό στον λέβητα υπερθερμανθεί.
Αντιπαγωτικό σύστημα δύο σημείων. Όταν η θερμοκρασία του νερού στον λέβητα πέσεισει στους 8 °C θέτει σε λειτουργία τον καυστήρα και τον απενεργοποιεί όταν η θερμοκρασία  του νερού επανέλθει στους 9 °C. Επίσης αν η θερμοκρασία χώρου  πέσει στους 5°C ο θερμοστάτης χώρου CTR5500 θέτει σε λειτουργία και τον κυκλοφορητή.Με αυτόν τον τρόπο ο λέβητας και η υπόλοιπη υδραυλική εγκατάσταση καλοριφέρ παραμένουν ασφαλείς από τον παγετό. 

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η τοποθέτηση  και συντήρηση των μονάδων KITURAMI γίνεται  εύκολα και είναι ιδανικοί για κατοικίες όπου οι  ανάγκες για ζεστό νερό και θέρμανση είναι μεγάλες.

Μονάδες αερίου Kiturami World

16, 20, 25 και 30 kcal/h

Συνδυασμός ποιότητας και τεχνολογίας στη θέρμανση και το ζεστό νερό

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ OIKONOMIA 
Οι μονάδες φυσικού αερίου της KITURAMI διαθέτουν λέβητα κατασκευασμένο από 99,9% καθαρό χαλκό, υλικό με  υψηλή θερμοαγωγιμότητα (336 βαθμούς), έτσι ώστε η θερμοκρασία που παράγεται από την καύση του αερίου να μεταφέρεται ταχύτατα στο νερό του λέβητα, πετυχαίνοντας οικονομία στα καύσιμα.
Ο καυστήρας περιμετρικής φλόγας 360ο  που διαθέτουν εξασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση στο λέβητα χωρίς υγροποιήσεις. 
Ο inverter κινητήρας απαγωγής καυσαερίων αυξομειώνει τις στροφές για να κρατά σταθερή την ποιότητα καύσης στο λέβητα.

ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Το ενσωματωμένο boiler της μονάδας της KITURAMI  παράγει  άμεσα μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού (534 έως 1000 λίτρα την ώρα με Δ.Τ 30°C) χειμώνα - καλοκαίρι οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Οι μονάδες  φυσικού αερίου της KITURAMI συνοδεύονται από τον ψηφιακό θερμοστάτη χώρου  CTR5500, απλό στη χρήση, από τoν οποίο ρυθμίζουμε τις λειτουργίες της μονάδας, επιλέγουμε το πρόγραμμα λειτουργίας και παίρνουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ KITURAMI  
Συνεργάζονται ιδανικά με το σύστημα αυτονομίας της KITURAMI  δίνοντας τη δυνατότητα να αυτονομηθούν οι χώροι τόσο σε θερμοκρασία χώρου όσο και σε άμεση παροχή ζεστού νερού.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Οι μονάδες της KITURAMI διαθέτουν: 
Αισθητήρα  διαρροής αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου στο χώρο του λεβητοστασίου διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της μονάδος και ειδοποιεί μέσω του θερμοστάτη χώρου.
Αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού. Απενεργοποιεί τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή όταν υπάρχει έλλειψη νερού στο λέβητα.
Δύο  αισθητήρες  υπερθέρμανσης  νερού. Διακόπτουν τη λειτουργία του καυστήρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης του νερού στο λέβητα.  
Αντιπαγωτικό σύστημα δύο σημείων. Όταν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα πέσει στους 8 °C θέτει σε λειτουργία τον καυστήρα και τον απενεργοποιεί όταν η θερμοκρασία  του νερού επανέλθει στους 9 °C. Επίσης αν η θερμοκρασία χώρου  πέσει στους 5°C ο θερμοστάτης χώρου CTR5500 θέτει σε λειτουργία και τον κυκλοφορητή.Με αυτόν τον τρόπο ο λέβητας και η υπόλοιπη υδραυλική εγκατάσταση καλοριφέρ παραμένουν ασφαλείς από τον παγετό. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Οι διαστάσεις των μονάδων KITURAMI είναι μικρές και είναι ιδανικές για μπαλκόνια και στενούς  χώρους.

Μονάδες ξύλου - πετρελαίου

KRM 30 KAI KRM 70

Η «ιδανική» λύση

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι μονάδες μικτής καύσης ξύλου-πετρελαίου της KITURAMI  KRM 30 και ΚRM 70 αποτελούνται από ένα λέβητα ξύλου και ένα λέβητα πετρελαίου με ενσωματωμένο καυστήρα, για να εξασφαλίζουν μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του ξύλου και κυρίως του πετρελαίου.  Η εναλλαγή της καύσης από ξύλο σε πετρέλαιο γίνεται αυτόματα όταν τελειώσουν τα στερεά καύσιμα ή οποτεδήποτε το θελήσει ο χρήστης προσφέροντας άνεση και οικονομία.
Το ηλεκτρικό τάμπερ αέρα ανοιγοκλείνει αυτόματα ρυθμίζοντας την ένταση της φλόγας στο λέβητα ξύλου και διασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο νερό του λέβητα, επιτυγχάνοντας οικονομία στα καύσιμα.

ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Το ενσωματωμένο boiler της μονάδας της KITURAMI  παράγει  άμεσα μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού (567 έως 1667 λίτρα την ώρα με Δ.Τ 30°C) χειμώνα-καλοκαίρι οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Οι μονάδες μικτής καύσης ΚRM της KITURAMI  συνοδεύονται από θερμοστάτη χώρου CTR 900 από τον οποίο ενεργοποιούμε τον καυστήρα πετρελαίου .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για μέγιστη ασφάλεια  της υδραυλικής εγκατάστασης και των λεβήτων μικτής καύσης η τοποθέτησή τους προτείνεται να γίνεται με ανοιχτό δοχείο διαστολής.