ΛΕΒΗΤΕΣ WOLF

# WOLF- CHK   απόδοσης 22-60 KW

# Comfort Line χυτοσίδηρος λέβητας WOLF - CHK

|  | Ο χυτοσίδηρος λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών WOLF – CHK είναι κατάλληλος για πετρέλαιο και αέριο. Ο λέβητας WOLF – CHK είναι τριών διαδρόμων καυσαερίων με μεγάλη διάρκεια ζωής και βαθμό απόδοσης έως και 96%. Με καυστήρα premio σύμφωνα με το ΕΝ 267 DIN για το πετρέλαιο θέρμανσης EL ο λέβητας WOLF – CHK εκπέμπει τους πιο χαμηλούς ρύπους. Η οικονομική λειτουργία του με τις μειωμένες εκπομπές ρύπων καθιστά τον λέβητα στη βέλτιστη ενεργειακή χρησιμοποίηση. Το νερό του λέβητα κυκλοφορεί ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο καύσης χωρίς να δημιουργεί συμπυκνώματα από τα καυσαέρια τα οποία τον διαβρώνουν. |
| --- | --- |

Εύκολος καθαρισμός από την μπροστινή πόρτα του λέβητα η οποία ανοίγει από αριστερά ή από δεξιά. Έξι ετών εγγύηση στο λέβητα και πέντε ετών εγγύηση στην hot-water αποθήκευση ανοξείδωτου χάλυβα. Δυο έτη στα ηλεκτρικά και κινούμενα μέρη.

Έκδοση του λέβητα με boiler διπλής επίστρωσης σμάλτου ή με ανοξείδωτο χάλυβα για παραγωγή ζεστού νερού με αποθήκευση 155 και 200 λίτρα. Ισχυρή μόνωση 80mm καλύπτει το σώμα του λέβητα και μόνωση από σκληρή πολυουρεθάνη το σώμα του boiler.

|  | Ο λέβητας προσφέρεται με 4 είδη ηλεκτρικών πινάκων. |
| --- | --- |
|  | Με πίνακα R11 που ελέγχει μόνο τον λέβητα. |
|  | Με πίνακα R1 που ελέγχει τον λέβητα και το boiler. |
|  | Με πίνακα R2 που περιέχει αντιστάθμιση και ελέγχει τον λέβητα το boiler και περιλαμβάνει και αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας. |
|  | Με πίνακα R3 που περιέχει αντιστάθμιση και ελέγχει τον λέβητα με περισσότερα κυκλώματα θέρμανσης, το boiler και περιλαμβάνει και αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήριο ελέγχου κυκλωμάτων θέρμανσης. |